Załącznik Nr 2

Wymagania dla średniego ratowniczo – gaśniczego samochodu wypełniony i podpisany przez WYKONAWCĘ.

| Lp. | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wzmagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych |  |
| 1.2 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej wydany przez polska jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert. |  |
| 1.3 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załoga, pełnymi zbiornikami, zabudowa i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 14 000 kg |  |
| 2.2 | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu-minimum 3% |  |
| 2.3 | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania - maks. 18m |  |
| 2.4 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 170 KW |  |
| 2.5 | Masowy wskaźnik mocy, określany dla MMR - maksymalnej masy rzeczywistej -min 15kw/tonę |  |
| III. | PODWOZIE Z KABINA |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy - rok 2009 |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 - uterenowiony z: -przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym - blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu - z blokada mechanizmu różnicowego przedniego mostu |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony w system: -ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) |  |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym normę emisji spalin - Euro 4. bez konieczności stosowania czynnika AdBLUE (w systemie EGR) |  |
| 3.5 | Zawieszenie pojazdu powinno wytrzymywać stale obciążenie masa całkowitą maksymalna bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów . |  |
| 3.6 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4(siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona: -indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy -niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku -reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony |  |
| 3.7 | Kabina wyposażona dodatkowo w: -lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne) -lusterka rampowe z prawej strony -lusterko rampowe przednie -wywietrznik dachowy -lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu |  |
| 3.8 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacja wysokości, odległości i pochylenia oparcia. -Poręcz do trzymania |  |
| 3.9 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: -radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷125 W, w odstępie międzykanałowy 12,5kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu -wprowadzenie przewodów pod podest do ładowarek radiostacji przenośnych (2 szt.) i latarek (6 szt.) |  |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze(akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Lampa zespolona z napisem „STRAZ” z lampami stroboskopowymi umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska stroboskopowa, umieszczona na ścianie tylniej pojazdu lub tylniej części dachu pojazdu. Lampa zespolona-osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym-dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe) niebieskie z przodu pojazdu. -oraz „fala świetlna” umieszczona na tylniej ścianie nadwozia |  |
| 3.11 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatywna i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energie elektryczna przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej montaż przetwornicy napięcia 24V/12V |  |
| 3.12 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 3.13 | Pojazd wyposażony z zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczonego po lewej stronie( sygnalizacja podłączona do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). 16A,20-24V. Złącze samorozłączalne w momencie rozruchu silnika |  |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizacje świetlna i dźwiękową włączonego w biegu wstecznego (jako sygnalizacja dopuszcza się światło cofania) + kamera cofania |  |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy |  |
| 3.16 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługo poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin skierowany w lewa strojne |  |
| 3.17 | Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu musze zachować swoje właściwości prac w temperaturze od - 25ºC do + 50ºC |  |
| 3.18 | Podstawowa obsługa silnika musi być bez podnoszenia kabiny |  |
| 3.19 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalne do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacja podwozia wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym |  |
| 3.20 | Obsługiwanie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do rożnych warunkowa atmosferycznych |  |
| 3.21 | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu |  |
| 3.22 | Kolor samochodu: - elementy podwozia, rama - w kolorze czarnym - błotniki i zderzaki - w kolorze białym - żaluzje skrytek - w kolorze srebrnym - kabina, zabudowa - w kolorze czerwonym RAL 3000 |  |
| 3.23 | Radioodtwarzacz CD |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozje. wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowe. |  |
| 4.2 | Zabudowa umożliwia rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 4.3 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3200mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej polki, palety lub szuflady wysuwnej(po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać 1850mm od poziomu gruntu. jeżeli wysokość palety lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu przy czym otwarcie lub wysuniecie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwane podesty poza obrys pojazdu, musza posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 4.4 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie, blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. |  |
| 4.5 | Polki i szuflady z regulacja położenia( ustawienia) wysokości. Wykonane z profil aluminiowego. |  |
| 4.6 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 4.7 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozje, wyposażone w zamki zamykane na klucz: jeden klucz pasuje to wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji - typu rurkowego. |  |
| 4.8 | Konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenie wody z wnętrza. |  |
| 4.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 4.10 | W nadwoziu montaż nadkoli z materiałów kompozytowych na Kolami tylnimi. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozje. |  |
| 4.11 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającym prace załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudowa pożarnicza lub barierka rurowa, o wysokości 80mm |  |
| 4.12 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1200x650x450mm |  |
| 4.13 | Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyli samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczona po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane porzecze ułatwiające wchodzenie. |  |
| 4.14 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 4.15 | Uchwyty na aparaty powietrzne do przewożenia w zabudowie pożarniczej - min 4szt. + 2 butle zapasowe |  |
| 4.16 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie włączone automatyczne po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 4.17 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie -minimum 5 luksów w odległości 1m, na poziomie gruntu od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia wyłączane z przedziału autopompy. |  |
| 4.18 | Zbiornik wody o pojemności min. 2,5m³, wykonany z materiału kompozytowego lub stali nierdzewnej. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczna eksploatacje, z układem zabezpieczającym przed wpływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochron i posiada właz rewizyjny. |  |
| 4.19 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75. Wlot do napełnienia z hydrantu wyposażony w zawór odcinający ostro sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
| 4.20 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiału kompozytowego lub stali nierdzewnej, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. O pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 4.21 | Układ wodo-pianowy wyposażony z dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie minimum stężeń 3 % i 6%(tolerancja ±0,5%) w całym zakresie pracy autopompy -sterowanie ręczne. |  |
| 4.22 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym podnoszona klapa. Dopuszcza się zamykanie drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 4.23 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia -wydajność, min 1600l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m - na stopniu wysokiego ciśnienia wydajność, min 250l/min przy ciśnieniu 40bar |  |
| 4.24 | Autopompa umożliwia podania wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tylu pojazdu lub po bokach pojazdu - linii szybkiego natarcia - działka wodno - pianowego - zraszaczy Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5m w czasie do 30sek. - z głębokości 7,5m w czasie do 60 sek. |  |
| 4.25 | Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczna eksploatacje pompy. |  |
| 4.26 | W przedziale autopompy znajdują sie, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr - manometr niskiego ciśnienia - manometr wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - wyłącznik silnika pojazdu - kontrola ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika - kontrola włączenia autopompy - licznik motogodzin-pracy autopompy W kabinie kierowcy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - kontrolka włączenia autopompy - manometr niskiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku |  |
| 4.27 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. |  |
| 4.28 | Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczając układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. -25ºC, działający niezależnie od pracy silnika. Sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy. |  |
| 4.29 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
| 4.30 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozje i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 4.31 | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwiająca jego całkowite odwodnienie. |  |
| 4.32 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka od 800 do 1600l/min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym. |  |
| 4.33 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linie szybkiego natarcie o długości min. 60m, umieszczona na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wysokości, umożliwiającą podawanie zawartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcie umożliwia podawania wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło z napędem ręcznym wyposażonym w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. |  |
| 4.34 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy min 4 dysze po podaniu wody w czasie jazdy - dwa zraszacze zamontowane przed przednia osią. - dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja powinna byś wyposażona w zawory odcinające(jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) - montaż sterowania zraszaczami(załączenie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) z kabiny kierowcy |  |
| 4.35 | Pojazd wyposażony w wysuwany masz oświetlający z najaśnicami o mocy 2000W (2x1000W) włącznie z agregatem prądotwórczym (spalinowym) 2,2KW stanowiącym źródło zasilania dla masztu oświetleniowego. - wysokość rozłożonego masztu mierzona od podłoża do oprawy reflektora minimum 4,5 metra - mostek z reflektorami obraca się wokół osi pionowe o kat, co najmniej 0º - 135º w obie strony. - głowica masztu ma możliwość obrotu wokół osi poziomej o kat, co najmniej 0º - 135º w obie strony. - sterowanie obrotem reflektorowa oraz zmiana kąta pochylenia głowicy odbywa się z poziomu ziemi - stopień ochrony minimum IP55 - automatyczna funkcja złożenia masztu - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - w kabinie znajduje się sygnalizacja informacyjna o wysunięciu masztu - sterowanie masztu montowane w jednym ze schowków |  |
| 4.36 | Pojazd wyposażony we wciągarkę elektryczną o ciągu min. 4 tony zamocowane z przodu pojazdu |  |
| V. | WYPOSAŻENIE |  |
| 5.1 | Na dachu pojazdu zamontowanie uchwytów do mocowania drabiny DN 2,7 (4 przęsła) po prawej stronie dachu oraz uchwyty do mocowania drabiny D 10W. |  |
| VI. | OZNACZENIE |  |
| 6.1 | Numer operacyjny 429N71 na drzwiach, dachu i tyle pojazdu zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP załącznik nr 1 |  |
| VII. | OGÓLNE |  |
| 7.1 | Parametry nieokreślone w powyższej specyfikacji musze być zgodne z wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. |  |
| 7.2 | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na zabudowę pożarniczą min. 36 miesięcy |  |